## Slide 1
智能硬件体系结构
第二讲Supp：电路基础-晶体管与数字电路设计
潘泽伦
2024年秋季

## Slide 2: DCVS静态逻辑电路
关于NAND电路中PUN上拉能力
左边pMOS与右边pMOS构成锁存结构
最坏情况下
  ①左边上拉能力比两个nMOS串联下拉能力弱
  ②右边需要比一个nMOS下拉能力弱
对于①：在需要被下拉时AB为0，因此nMOS、pMOS需要同时打开，因此只有pMOS上拉能力较弱才能迅速完成对输出节点的下拉
对于②：需要下拉时为0，因此同理也是一个pMOS上拉与一个nMOS下拉对抗（worst case）

## Slide 3: Transistor Ordering (Input Re-Ordering) , P29
通过重新排列input和transistor位置来得到更小的delay
不同input对于output的delay是不同的，如上图(a)中In1比其余两个输入对输出延迟更大（In1引起的跳变需要3个电容均放电，In3仅CL会发生放电），因此In1为这个设计下的critical path
然而不同信号到达当前这个门的delay时间也不同，可能In1本身就是最晚到达的，此时假设按(b)那样设计，整体看critical path仍然是In1（因为In1到达时间最晚），然而总延迟被缩小（因为在图中这个逻辑门中延迟减小了）
参考Digital Integrated Circuits - A Design Perspective P243

## Slide 4: 延迟计算（PPT P33）
MOS寄生电容

## Slide 5: 延迟计算（PPT P33）
NAND Gate版图
对于输出节点Y，寄生电容为

## Slide 6: 延迟计算（PPT P33）
3-input NAND pull down delay
笔记中标注的是正确条件
以后作业考试中类似题目都将直接标出寄生电容

## Slide 7: 利用logical effort进行延迟计算（P42 P43）
Logical Effort定义
排除工艺节点的影响
以INV的标准延迟作为一个单位
Delay分为两个部分
  一部分由drive外部负载能力组成（f）
  一部分由逻辑门内部自身transition delay构成 (p)
f = g · h
g: 由逻辑门deliver电流能力决定
h: 由负载大小决定
参考补充材料Logical Effort - 1

## Slide 8: 利用logical effort进行延迟计算（P42 P43）
逻辑门的g值
按照worst case进行计算，比如图中间的NAND的上拉部分应该按照一个管子导通时deliver电流的能力和INV相同，因此这里的一个pMOS宽度为2个单位而非4个单位，因此总输入电容为4个单位
参考补充材料Logical Effort - 1

## Slide 9: 利用logical effort进行延迟计算（P42 P43）
多级级联的Path Delay计算
参考补充材料Logical Effort - 1

## Slide 10: 利用logical effort进行延迟计算（P42 P43）
多级级联的Path Effort Delay计算
参考补充材料Logical Effort - 1
F ≠ GH！！

## Slide 11: 利用logical effort进行延迟计算（P42 P43）
举例：设计x y使delay最小
参考补充材料Logical Effort - 1
delay最小时各级effort相同
故有下列三个等式
可得x=10, y=15

## Slide 12: 动态电路存在的问题(P47)
电荷分享问题
参考王源老师集成电路设计原理PPT
X点存在寄生电容CX
预充阶段，A=B=0，CL被充电，CX未被充电
求值阶段，A=1，B=0，M1将CL电荷传输到CX上
由电荷守恒得
假设达到平衡时，VOUT与VX相等均为Vf，则
假设达到平衡时，VX=VDD-VTN，M1截止，则
非理想VDD

## Slide 13: 动态电路存在的问题(P47)
电荷泄露问题
M1为nMOS，结构为npn，因此源端与体端为np构成一个反偏的二极管，该二极管有持续的反偏电流漏电导致动态电路无法长时间保持状态不变
参考王源老师集成电路设计原理PPT

## Slide 14: 动态电路存在的问题(P47)
级联问题（为什么Domino电路级联要加级间反相器）
参考王源老师集成电路设计原理PPT
在预充阶段，V1为高电平，导致M3被打开
当φ拉高时，M3不能及时关闭，导致V2节点电压被下拉，可能导致后面一级出现逻辑错误
因此Domino级间使用INV连接，在预充时保证不会将下一级的晶体管打开